Příručky správné praxe

Rozměrové a geometrické specifikace produktů (GPS)

Část 5

### Základní pojmy charakteristik

### jako vlastností prvků strojírenských součástí

2010

Motto:

Soubor „Příruček správné praxe“ je souborem jednotlivých témat z oblasti rozměrové a geometrické specifikace výrobků (zkratka GPS), presentovanou mezinárodními normami ISO.

Tato příručka je další v pořadí z oblasti GPS. Zabývá se základními pojmy charakteristik, které jsou vlastnostmi prvků strojírenských součástí. Tyto pojmy umožňují pochopit návaznou problematiku geometrické specifikace výrobků, presentovaných v dalších částech těchto příruček.   Příručka samozřejmě nemůže nahradit plnohodnotný podklad pro všechny technické činnosti, jakým je technická norma, ale je schopna účelnou zkratkou kumulovat základní poznatky pro rychlou orientaci v dané problematice. Na příkladech jsou potom vysvětleny některé požadavky s využití netradiční formy.

Vzhledem k tomu, že normy ISO GPS jsou zaváděny ve všech členských státech jako normy identické, nejsou citované podklady uváděny pod označením ČSN ISO xxx, ale jen jako normy ISO xxx, tak jak to vyžaduje jejich předpis ve výkresové dokumentaci.

Autoři příručky

Zpracovalo: Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní

Ladislav Pešíčka, Ing. Jaroslav Skopal, CSc. – Technická normalizační komise č. 7

Vydalo:	xxxxxxxx

POZNÁMKA  Tento materiál je podpůrným vysvětlujícím textem a nelze jej využívat jako oficielní normalizační podklad. Příručka správné praxe

Text neprošel jazykovou kontrolou a není průběžně aktualizován

### Obsah

Úvod………………………………………………………………………………………………………………….	4

Některé z pojmů v oblasti geometrické specifikace výrobků…………………	4

Specifikace……………………………………………………………………………………………………	4

Charakteristiky………………………………………………………………………………………….	5

Základní charakteristika……………………………………………………………………………….	5

Vlastní charakteristiky…………………………………………………………………………………	6

Situační charakteristiky………………………………………………………………………………	6

Obecná situační charakteristika mezi dvěma prvky………………………………….	10

Situační charakteristika mezi ideálními prvky…………………………………………….	11

Situační charakteristika mezi omezenými a ideálními prvky………………………	11

Situační charakteristika mezi ideálním a neideálním prvkem……………………..	12

Situační charakteristika mezi neideálními prvky…………………………………………	12

Charakteristiky nezávislosti……………………………………………………………………………	13

Charakteristika nezávislosti textury……………………………………………………………..	13

Charakteristika nezávislosti tvaru………………………………………………………………..	14

Charakteristika nezávislosti rozměru…………………………………………………………..	15

Charakteristika nezávislosti směru……………………………………………………………..	16

Charakteristika nezávislosti umístění…………………………………………………………..	17

Charakteristiky oblasti………………………………………………………………………………….	19

Charakteristika oblasti textury a tvaru…………………………………………………………	19

Charakteristika oblasti směru……………………………………………………………………..	19

Charakteristika oblasti polohy……………………………………………………………………	19

Charakteristika míry………………………………………………………………………………………	20

Charakteristika míry rozměru………………………………………………………………………	20

Charakteristika míry variace………………………………………………………………………..	21

Charakteristika míry spáry…………………………………………………………………………..	22

Uplatnění charakteristik…………………………………………………………………………………	23

Podklady…………………………………………………………………………………………………………	25

Závěr …………………………………………………………………………………………………………….	26

### Úvod

Geometrická specifikace výrobku v rámci mezinárodní normalizace ISO je známa pod zkratkou GPS. V současné době tato oblast mezinárodních norem ISO již obsahuje poměrně obsáhlý soubor jak vydaných norem a technických pravidel, tak připravovaných norem.

Protože se nové normy GPS opírají o řadu nových pojmů, je potřeba pro jejich pochopení znát alespoň jejich základní význam.

Některé pojmy již byly v souboru příruček částečně vysvětleny. Posláním tohoto podkladu je osvětlit stručně význam pojmu „charakteristiky“, vyskytující se i v definování dalších pojmů.

### Některé z pojmů v oblasti geometrické specifikace výrobků

## specifikace

soubor prvků GPS, které jsou společně řízeny operátorem specifikace a je vyjádřením dovolených limitů charakteristik Specifikace GPS může být vyjádřena buď s použitím modifikátoru nebo bez něho. Specifikace GPS nemusí nutně obsahovat úplný a dostatečný soubor prvků specifikace.

Poznámka - Specifikace je vyjádřena polem přípustné úchylky charakteristiky součásti jako přípustná limita. Jde jak o specifikaci dovolených limitů rozměru, tak pole.

## základní specifikace GPS

zkrácená forma vyjádření specifikace GPS v technické dokumentaci výrobku, ve které . jsou používány odkazy na normy ISO.   Základní specifikace GPS je vyjádřena bez modifikátorů specifikace. Pokud jsou používány typové normy ISO základní specifikace GPS, tak jsou aplikovány implicitní operátory specifikace

## charakteristiky

pojem, o kterém pojednává tato publikace

## operace

specifický nástroj potřebný k získání prvků nebo hodnot charakteristik, jejich jmenovitých hodnot a jejich mezí.

Poznámka - operací je například postup nazývaný:

- dělení, použitý pro identifikaci ohraničených prvků,

- extrakce, použitý k poznání konečného počtu bodů prvku podle určených pravidel,

- filtrace, použitý např. k rozlišeni drsností, vlnitostí,

- atd.

## operace specifikace

operace používající matematických a/nebo geometrických výrazů a/nebo algoritmů

## operátor

uspořádaný soubor operací

Poznámka - Kromě dále uvedeného operátoru specifikace lze hovořit o operátoru funkce, neúplném operátoru specifikace, implicitním operátoru specifikace, speciálním operátoru specifikace,, aktuálním operátoru specifikace stejně jako o operátoru verifikace dokonalém, zjednodušeném či aktuálním.

## operátor specifikace

uspořádaný soubor operací specifikace

## prvek specifikace GPS

normalizovaná grafická značka/značky, řízené uspořádaným souborem jedné nebo více operací specifikace. Prvky specifikace GPS jsou použity v technické dokumentaci výrobku. Ale ne všechny charakteristiky v existujících normách GPS obsahují v plném a dostatečném rozsahu prvky specifikace

Poznámka - Pro ilustraci jsou například ve specifikaci textury povrchu prvky specifikace jako značky USL, LSL, typ filtru, (s, (c, profil (R, W, P), parametr (např. a, z, t apod.), počet základních délek, hodnota parametru apod.

## modifikátor specifikace

soubor prvků specifikace GPS, který při aplikaci změní implicitní definici základní specifikace GPS. Tyto modifikátory specifikace mohou být definovány jak normami ISO, tak národními normami  nebo podnikovými normami či dokumenty

Poznámka - Pro ilustraci například v označení textury povrchu standardní specifikace (Ra 1,6) obsahující pravidlo 16%, se přidáním modifikátoru „max“ změní toto pravidlo na maximální mez ( Ra max 1,6) apod.

### Charakteristiky

## Základní charakteristika

Základní charakteristika  je vlastnost jednoho nebo více prvků vyjádřená délkovou nebo úhlovou jednotkou (např. vlastní charakteristika, situační charakteristika apod.)

Charakteristiky jsou definovány buď ideálními prvky s. vlastními charakteristikami, nebo ideálními prvky se.situačními charakteristikami případně ideálními a neideálními prvky se. situačními charakteristikami.

## Vlastní charakteristiky

Vlastní charakteristika je geometrická charakteristika ideálního prvku. Vlastní charakteristikou například u válce je jeho průměr,  u kužele jeho vrcholový úhel, u kružnice poloměr, apod. Příklady viz na obrázku 1. Rovina, střední čára a bod  nemají vlastní charakteristiku.

Obrázek 1 – Vlastní charakteristiky – příklad válce a kužele

## Situační charakteristiky

jsou charakteristiky definované relativními situacemi (umístěním nebo směrem) mezi dvěma prvky. Charakterizuje je délka a úhel. Jde například o rozměr bod – rovina, rozměr přímka – přímka, rozměr přímka – rovina, rozměr rovina – rovina, úhel přímka – přímka, úhel čára – rovina, úhel rovina – rovina. Příklady viz na obrázku 2. Na obrázku 3 je příklad charakterizovaný buď vzdáleností nebo úhlem mezi dvěma přímkami.

Situační charakteristika je potřebná pro operace přidružení.

Obrázek 2 – Situační charakteristiky, vyznačené kótami, mezi dvěma prvky – příklad bod/bod, bod/rovina, úhel/rovina

Obrázek 3 – Situační charakteristiky mezi přímkami – příklad s vyznačenou vzdáleností a nebo úhlem

Situační charakteristiky také používají definice polohy mezi ideálními a neideálními prvky. Těmito  situačními charakteristikami jsou jen rozměry, které definují funkci vzdálenosti mezi každým bodem neideálního prvku a ideálního prvku Příklad viz na obrázku 4. Tyto funkce jsou například maximální vzdáleností, minimální vzdáleností nebo součtem čtverců vzdálenosti od každého bodu ideálního prvku.

Obrázek 4 - Situační charakteristiky, vyznačené kótami, mezi ideálním a neideálním prvkem – příklad  kružnice

Kombinaci vlastní a situační charakteristiky při požadavku minimální vzdálenosti je uvedena na příkladu jmenovitých prvků kružnice a přímky v obrázku 4.

Obrázek 4 – Vlastní a situační charakteristika při minimální vzdálenosti přímky a kružnice

Uvedené příklady vlastní a situační charakteristiky spadají do oblasti základní charakteristiky. Protože charakteristik existuje celá řada, je potřeba uvést jejich informativní schémata.

Obrázek 5 - Schéma rozdělení charakteristik

Rozdělení základní charakteristiky na vlastní a situační již bylo částečně osvětleno v předchozí části.

Bližší rozdělení situačních charakteristik ze schématu na obrázku 5 udává schéma na obrázku 6.

Obrázek 6 – Schéma rozdělení situačních charakteristik

## Obecná situační charakteristika mezi dvěma prvky

je funkcí vzdálenosti bodů od jednoho prvku k dalšímu prvku. Například jde o průměr vzdáleností. Příklady viz na obrázku  6 a).

Obrázek 6 a) – Příklad obecné situační charakteristiky mezi dvěma prvky

## Situační charakteristika mezi ideálními prvky

je obvykle funkcí vzdáleností jednoho ideálního prvku k jinému. Může jít o vzdálenost mezi dvěma body, bode a přímkou nebo rovinou, vzdálenost mezi dvěma přímky, přímkou a rovinou nebo mezi dvěma rovinami. Funkcí může být maximální vzdálenost, minimální vzdálenost, kvadratická vzdálenost apod.  Příklad viz na obrázku 6 b).

Obrázek 6 b) – Příklad situační charakteristiky vzdáleností mezi ideálními prvky

Situační charakteristikou mezi ideálními prvky je také funkce úhlu jednoho prvku ke druhému. Příklady viz obrázek 6 c).

Obrázek 6 c) - Příklad situační charakteristiky úhlu mezi ideálními prvky

## Situační charakteristika mezi omezenými a ideálními prvky

je funkcí vzdálenosti od bodů omezeného prvku k ideálnímu prvku. Funkcí může být  maximální vzdálenost, minimální vzdálenost, případně kvadratická vzdálenost nebo jiné funkce. Příklad s maximální vzdáleností je uveden na obrázku 6 d). Poznámka – odchylným prvkem se rozumí prvek uvažovaný ve vlastní charakteristice nebo prvek, který má větší počet odchylek mezi dvěma prvky v situační charakteristice.

Obrázek 6 d) – Situační charakteristika mezi omezenými a ideálními prvky – příklad maximální vzdálenosti mezi úsečkou a přímkou

## Situační charakteristika mezi ideálním a neideálním prvkem

je vymezena funkcí vzdáleností bodů neideálního prvku k ideálnímu prvku. Příklady viz na obrázku 4 a 6 a).

## Situační charakteristika mezi neideálními prvky

je funkcí vzdálenosti bodů jednoho prvku k bodům druhého prvku. Funkcí může být maximální vzdálenost, minimální vzdálenost, kvadratická vzdálenost apod. Příklad viz obrázek 6 e).

Obrázek 6 e) - Situační charakteristika mezi neideálními prvky – příklad

maximální vzdálenosti

Bližší rozdělení charakteristik nezávislosti ze schématu na obrázku 5 udává schéma na obrázku 7.

Obrázek 7 – Schéma rozdělení charakteristiky nezávislosti

## Charakteristiky nezávislosti

jsou charakteristiky GPS, jestliže změna jedné neznamená změnu na jinou charakteristiku. Skupina geometrických charakteristik tvoří doplňující charakteristiky, jestliže umožňují omezení všech úchylek prvků.

:Skupina doplňujících a nezávislých charakteristik je tvořena geometrickými charakteristikami, jestliže odchylka prvku charakteristiky je referenčním prvkem jiné charakteristiky, nebo referenční prvek charakteristiky je získaný z úchylky prvku charakteristik operací.

## Charakteristika nezávislosti textury

je nezávislá na nezávislé charakteristice směru  a nezávislé charakteristice umístění. Hodnota charakteristiky nezávislosti textury není změnou jestliže prvek je transformován přesunem. Příklad charakteristiky nezávislosti textury je uveden na obrázku 7 a).

Obrázek 7 a) – Vysvětlení charakteristiky nezávislosti textury

## Charakteristika nezávislosti tvaru

Charakteristika nezávislosti tvaru je geometrickou charakteristikou definovanou tvarem úchylky. Velikost textury jako forma charakteristiky závisí na velikosti filtrace. Příklad charakteristiky nezávislosti tvaru je uveden na  obrázku 7 b). Charakteristikou nezávislosti tvaru je situační charakteristika mezi neideálním a ideálním prvkem

Obrázek 7 b) - Vysvětlení charakteristiky nezávislosti tvaru

## Charakteristika nezávislosti rozměru

Charakteristika nezávislosti rozměru je vysvětlena na příkladu v obrázku 7 c). Kritérium přiřazení má vliv na hodnotu nezávislé charakteristiky rozměru. V příkladu uvedeném na obrázku 7c) jde o přiřazení maximální vepsané kružnice, ale jiným kritériem může být minimální opsaná kružnice nebo kružnice nejmenších čtverců.

Obrázek 7 c) – Vysvětlení charakteristiky nezávislosti rozměru

## Charakteristika nezávislosti směru

Charakteristika nezávislosti směru musí mít základnu. V tomto případě referenční prvek je identický s odpovídajícím odchylným prvkem a následně k referenčnímu prvku charakteristiky tvaru. Základnou prvku může být například buď samostatný prvek, jakým je rovina nebo válec, nebo prvek získaný souborem několika prvků jako jsou roviny apod.

Charakteristika nezávislosti směru je vysvětlena na obrázku 7 d).

Obrázek 7 d) - Vysvětlení charakteristiky nezávislosti směru

## Charakteristika nezávislosti umístění

Charakteristika nezávislosti umístění má mít základnu. V tomto případě referenční prvek je identický s odpovídajícím odchylným prvkem a následně k referenčnímu prvku charakteristiky nezávislosti umístění.  Základnou prvku může být například samostatný prvek jako plocha nebo válec, nebo prvek získaný ze souboru několika prvků, jako jsou roviny apod..

Charakteristika nezávislosti umístění je vysvětlena na obrázku 7 e).

Obrázek 7 e) - Vysvětlení charakteristiky nezávislosti umístění

Bližší rozdělení charakteristik oblastí ze schématu na obrázku 5 udává schéma na obrázku 8

Obrázek 8 - Schéma rozdělení charakteristiky oblastí

## Charakteristiky oblasti

## Charakteristika oblasti textury a tvaru

Charakteristika oblasti textury a obdobně i tvaru definuje texturu neideálního prvku

- jako:odchylný prvek, který je neideálním prvkem samotným nebo prvkem získaným filtrací, nebo

- referenční prvek, kterým je hladký prvek získaný filtrací odchylného prvku.

## Charakteristika oblasti směru

Charakteristika oblasti směru definuje úchylku směru neideálního prvku

- jako odchylný prvek, který je neideálním prvkem samotným nebo prvek získaný filtrací, nebo prvek získaný  z přidružení, nebo

- referenční prvek, získaný z odchylného prvku přidružením s omezením směru

## Charakteristika oblasti polohy

Charakteristika oblasti polohy definuje úchylku polohy neideálního prvku

- jako odchylný prvek, kterým je neideální prvek samostatný nebo prvek získaný filtrací, nebo

- referenční prvek, jako prvek získaný z odchylného prvku přidruženého s omezením směru a polohy

Bližší charakteristika míry ze schématu na obrázku 5 je udává schéma na obrázku 9.

Obrázek 9 – Schéma rozdělení charakteristiky míry

## Charakteristika míry

Charakteristika míry definuje úchylku integrálního nebo hladkého prvku a základní charakteristiku zavádějící do popisu nejméně jeden zúčastněný prvek přičleněný k vstupním prvkům s objektivním minimem nebo maximem základní charakteristiky

## Charakteristika míry rozměru

Charakteristika míry rozměru definuje úchylku integrálního nebo hladkého prvku jako vlastní charakteristiku zúčastněných prvků přičleněných k vstupním prvkům s objektivním minimem nebo maximem vnitřní charakteristiky.

Charakteristiky míry rozměru je geometrická charakteristika včetně nezávislého rozměru a větší nebo menší nezávislosti tvaru a textury, aplikovaných k prvku. Příklad viz na obrázku 10.

Obrázek 10 – Charakteristika míry rozměru

## Charakteristika míry variace

Charakteristika míry variace je charakteristika GPS, definovaná úchylkou integrálního nebo hladkého prvku jako situační charakteristika mezi základnou a zúčastněným prvkem přičleněným k integrálnímu prvku s objektivním minimem nebo maximem situační charakteristiky.

Je tedy geometrickou charakteristikou s nezávislým umístěním a/nebo směrem, nezávislým rozměrem a větší či menší nezávislosti tvaru a textury. Velikost tvaru a textury v charakteristice tvaru závisí na typu odchylných prvků.  Příklad viz na obrázku 11.

Obrázek 11 – Charakteristika míry variace

## Charakteristika míry spáry

Charakteristika míry spáry je charakteristika GPS, definovaná úchylkou integrálního nebo hladkého prvku jako situační charakteristika mezi dvěma zúčastněnými prvky směru a/nebo polohy, jejichž situační charakteristiky jsou maximální

Charakteristika míry spáry umožňuje definovat možnost posunu směru a/nebo umístění od ideálního prvku.

# Uplatnění charakteristik

Uplatnění charakteristik má svůj praktický význam při využití montáže dílů v sestavě výrobku. Charakter montáže musí brát v úvahu možné pohyby ve spojení mezi jednotlivými částmi. Pohyby závisí na stupni jejich volnosti a také na mechanickém působení spojení.

Kontakty ve spojení částí mohou být označeny jako plovoucí kontakty, kluzné kontakty, otočné/kluzné kontakty, otočné kontakty a pevné kontakty.

Schématické vyjádření těchto kontaktů je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1 . Schéma kontaktů

| Schéma kontaktu | Kontakt | Pohyb směrem |
| --- | --- | --- |
|  | plovoucí |  |  |  |
|  | kluzný |  |  |  |
|  | otočný/kluzný |  |  |  |
|  | otočný |  |  |  |
|  | pevný |  |  |  |

Příklad kontaktů viz na obrázku 12.

Obrázek 12 – Příklad pevného a plovoucího kontaktu těsnícího a ložiskového prostoru

Jednou z charakteristik je míra charakteristiky rozměru. Pokud je aplikována na montáž, je rovna:

- buď maximu charakteristik všech uvažovaných konfigurací,

- nebo minimu charakteristik všech uvažovaných konfigurací.

Příklad   Míra charakteristiky rozměru (viz obrázek 10) dvou povrchů jmenovitého válce. Jeden povrch jmenovitého válce je uvažován jako základna. Charakteristika montáže je například maximem charakteristik ze všech konfigurací – viz obrázek 13.

Obrázek 13 – Příklad míry charakteristiky rozměru

# Závěr

Účelem této publikace bylo seznámení s dalším důležitým pojmem z oblasti geometrické specifikace výrobků podle mezinárodních norem.

Využití charakteristik při konstrukci, výrobě a montáži strojních součástí je předmětem souboru vydaných a připravovaných norem GPS,  jako jsou ISO/TS 17450-1 a ISO/TS 17450-2 a další.

# Text boxes

neideální prvek

ideální prvek

situační charakteristika

situační charakteristika

situační charakteristika

vlastní charakteristika

vlastní charakteristika

situační

charakteristika

situační

charakteristika

situační

charakteristika

vlastní charakteristika kružnice (poloměr)

situační charakteristika

minimální vzdálenost

Charakteristika

Základní charakteristika

GPS charakteristiky

vlastní

situační

místní

globální

individuální

relační

nezávislosti

oblastí

měřítka

Situační charakteristika

obecně mezi prvky

mezi ideálními prvky

mezi omezenými a ideálními prvky

mezi ideálními a neideálními prvky

mezi neideálními prvky

Neideální prvek

Neideální prvek

Charakteristika nezávislosti

textury

tvaru

rozměru

směru

umístění

polohy

směru

tvaru

textury

Charakteristika oblasti

Charakteristika míry

rozměru

variace

spáry

situační charakteristika

situační charakteristika

Neideální prvek

Ideální prvek

Vzdálenosti jednotlivých bodů prvků

přímka

úsečka

maximální vzdálenost

1 neideální prvek

2 neideální prvek

max. vzdálenost

operace – filtrace vstupního prvku

operace – filtrace odchylného prvku

vstupní prvek

odchylný prvek

referenční prvek

charakteristika

textury

charakteristika

textury

referenční prvek

odchylný prvek

vstupní prvek

operace – přičlenění referenčního prvku

operace – filtrace vstupního prvku

charakteristika

rozměru

referenční prvek

odchylný prvek

vstupní prvek

operace – přičlenění referenčního prvku

operace – filtrace vstupního prvku

charakteristika směru

referenční prvek

filtrovaný prvek

vstupní prvek

operace – přiřazení referenčního prvku

operace – filtrace vstupního prvku

vstupní prvek

operace – filtrace a přičlenění paralelních prvků

filtrovaný prvek

operace – přičlenění referenčních prvků

L

referenční prvky

L

charakteristika umístění

charakteristika míry rozměru

charakteristika míry variace

referenční prvky

operace – přičlenění referenčních prvků

filtrovaný prvky

operace – filtrace vstupních prvků

vstupní prvky

referenční prvky

základna

operace – přičlenění referenčních prvků

filtrované prvky

operace – filtrace vstupních prvků

vstupní prvky

paralelní

plovoucí kontakt

plovoucí kontakt

pevný kontakt

míra charakteristiky rozměru

1 povrch - základna

2 povrch

Úřad pro technickou normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví

Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní