Příručky správné praxe

Rozměrové a geometrické specifikace produktů (GPS)

Část 8

Samostatné základny, společné

základny a soustavy základen

2010

Motto:

Soubor „Příruček správné praxe“ je souborem jednotlivých témat z oblasti rozměrové a geometrické specifikace výrobků (zkratka GPS), presentovanou mezinárodními normami ISO.

Tato příručka je další v pořadí z oblasti GPS. V úvodní příručce jsou shrnuty požadavky na koncepci, principy a pravidla oblasti GPS a především základní pojmy pro pochopení ostatní souvislosti u konkrétních témat.

Tato část se zabývá již konkrétnějšími požadavky na tolerování součásti na výrobních strojírenských výkresech a to základnami a soustavami základen pro geometrické tolerování.

Příručka samozřejmě nemůže nahradit plnohodnotný podklad pro všechny technické činnosti, jakým je technická norma, ale je schopna účelnou zkratkou kumulovat základní poznatky několika norem stejného okruhu pro rychlou orientaci v dané problematice. Na příkladech jsou potom vysvětleny některé formulace a požadavky těchto mezinárodních norem.

Vzhledem k tomu, že normy ISO GPS jsou zaváděny ve všech členských státech jako normy identické, nejsou citované podklady uváděny pod označením ČSN ISO xxx, ale jen jako normy ISO xxx, tak jak to vyžaduje jejich předpis ve výkresové dokumentaci.

Autoři příručky

Zpracovalo: Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní

Ladislav Pešíčka, Ing. Jaroslav Skopal, CSc. – Technická normalizační komise č. 7

Vydala:	Hospodářská komise České republiky

POZNÁMKA  Tento materiál je podpůrným vysvětlujícím textem a nelze jej využívat jako oficielní normalizační podklad.

Text neprošel jazykovou kontrolou a není průběžně aktualizován

Obsah

Všeobecně	4

Co je vlastně základnou?	6

Identifikace základních prvků	8

Identifikace základny v tolerančním rámečku geometrického tolerování	11

Doplňující modifikátory základen	12

Obrázek 14 a) (bez modifikátoru kontaktního prvku)	13

Přiřazení prvků k ustavení základen	14

Příklady indikace základních prvků	20

Příklad 1: Indikace  dvou základních prvků	20

Příklad 2: Indikace  tří základních prvků	21

Příkad 3: Indikace základního prvku	22

Příklad 4: Indikace základních prvků	23

Příklad 5: Indikace základních prvků	24

Příklad 6: Indikace dvou základních prvků	25

Příklad 7: Indikace dvou základních prvků	26

Příklad 8: Indikace pěti základních prvků	28

### Všeobecně

Geometrické tolerování vyžaduje v řadě případů pro předepsání konkrétní tolerance také stanovení příslušných základen nebo soustav základen.

Nezbytnými pojmy problematiky základen jsou především:

- základní prvek, což je označení pro reálný prvek na vyrobené součásti, například díra, plocha nebo hrana. Tento základní prvek se použije ke stanovení polohy základny.

- přiřazený prvek, který se používá k definování základny. Jde o prvek odpovídající teoreticky přesnému tvaru (např. válec, rovina), který je podle stanovených pravidel přiřazen k základnímu prvku.

- základna, kterou se rozumí  přesný geometrický prvek, představovaný například osou, přímkou, rovinou přiřazeného prvku, ke kterému je vztažen tolerovaný prvek.

Příklad k vysvětlení těchto pojmů je na obrázku 1 (pro díru). Ostatní příklady jsou uvedeny na dalších obrázcích v příručce.

Legenda:

a … základní prvek (odpovídající reálnému povrchu součásti)

b … přiřazený prvek (odpovídající geometricky přesnému tvaru, zde válci)

c … základna (odpovídající zde ose přiřazeného prvku, tj. válce)

Obrázek 1

Na výkrese jsou uvedené prvky v obrázku 1 specifikovány způsobem uvedeným na obrázku 2.

Obrázek 2

K dalším pojmům patří také následující:

- prvek (geometrický prvek), obecně jako bod, čára nebo povrch,

- integrální prvek jako povrch nebo čára na povrchu,

- odvozený prvek jako střed, osa, střední rovina, odvozený od jednoho nebo více integrálních prvků,

- rozměr, rozměrový prvek jako geometrický tvar, stanovený délkovým rozměrem,

- jmenovitý integrální prvek jako teoreticky přesný integrální prvek definovaný především technickým výkresem,

- reálný povrch součásti jako všechny fyzicky existující prvky, oddělující celou součást od okolí,

- reálný integrální prvek jako část reálného povrchu součásti, omezený přilehlými (integrálními) prvky,

- zjištěný integrální prvek jako přibližné zobrazení reálného (integrálního) prvku, získaného zjištěním konečného počtu bodů z reálného (integrálního) prvku podle stanovených dohod,

- zjištěný odvozený prvek jako střed, osa, střední rovina, odvozené z jednoho nebo více zjištěných integrálních prvků.

- situační prvek jako bod, přímka, rovina nebo šroubovice, kterými je určeno umístění a/nebo orientace prvků

- teoreticky přesný rozměr jako jmenovitý rozměr součásti.

Ilustrativní výklad těchto výše uvedených pojmů je v tabulce 1.

Tabulka 1

| Znázornění |
| --- |
| na výkrese | reálného výrobku | zjištění | přiřazení |
| a … jmenovitý integrální prvek b … jmenovitý odvozený prvek (odvozený od jmenovitého integrálního prvku) | c … reálný prvek (skutečný prvek na obrobku) | d … zjištěný integrální prvek e … zjištěný odvozený prvek | f … přiřazený integrální prvek g … odvozený prvek přiřazeného integrálního prvku, tj. základna |

### Co je vlastně základnou?

Základny a soustavy základen jsou teoreticky přesné geometrické prvky použité společně s teoreticky přesnými rozměry (označované mezinárodní značkou TED, v množném čísle TEDs) k orientaci a/nebo umístění tolerančních polí tolerovaných prvků, nebo jiné podmínky (např. maxima materiálu atd.). Příklad základny je na ilustračním obrázku 3. kde přiřazeným prvkem je zde válec (označení 1) a základnou (označení 2) je přímka odpovídající situačnímu prvku přiřazeného válce, tj. jeho osa.

Obrázek 3

Pro ustavení základny lze použít jeden nebo více samostatných prvků. Jestliže je k dispozici pouze jeden prvek, je ustavena samostatná základna.

Samostatná základna tak sestává ze situačního prvku vztaženému k přiřazenému ideálnímu prvku, ustaveným ze zjištěného základního prvku obrobku. Může se jednat o celý prvek (např. povrch celého válce) nebo jeho označené části (např. čerchovanou čarou a kótou vyznačenou jen určitou část tohoto válce). Příklad samostatné základny viz na obrázku 3.

Pokud je použito více prvků, může být uvažováno o současném ustavení společné základny, nebo systému základen.

Společná základna je základnou, zjištěnou ze dvou nebo více základních prvků, které jsou určeny společně. Příklad označení společné základny na výkrese viz obrázek 4. Společnou základnou je zde osa dvou koaxiálních přiřazených válců. Výklad viz na příkladu 4 v příloze.

Obrázek 4

Soustava základen sestává z více než jedné základny. Geometrické typy přiřazených povrchů jsou buď kulovité (např. koule), rovinné (např. rovina), válcové (např. válec), šroubovité (např. povrch závitu), svinuté (např. kužel nebo prstenec), hranolovité (např. klín), nebo komplexním typem (např. volnou formou povrchu). Každá samostatný prvek nebo seskupení prvků musí být svázán s některou třídou neměnnosti geometrického typu (viz přílohu B).

Přiřazené prvky jsou ustaveny obvykle na reálných samostatných prvcích použitých pro základnu. Přiřazený prvek může být definován přiřazením, které obsahuje omezení od jednoho nebo více dalších prvků. Situační prvky, které tvoří základnu jsou definovány těmito přiřazenými prvky. Standardní metody přiřazení jsou uvedeny v tabulce xxxx.

Příklad viz obrázek 5.

Obrázek 5

### Identifikace základních prvků

Základní prvky se na výkrese označují indikátorem, uvedeným na obrázku 6, kde v rámečku je  uvedeno velké písmeno abecedy. Pokud jsou vyčerpána písmena abecedy, lze použít dvojici písmen, např. AA.

Obrázek 6

Poznámka – Indikátor základních prvků s vyplněným trojúhelníčkem je rovnocenný s indikátorem bez vyplněného trojúhelníčku.

Indikátor na obrázku 6 se používá k identifikaci celého základního prvku (viz např. obrázek 5). Jestliže ale není potřeba k ustanovení základny využít celý integrální povrch, je možné indikovat jen určité části povrchu (tj. příslušné plochy, čáry nebo bodů) a jejich velikost a umístění. Ty se nazývají cílenými základnami. Ty jsou indikovány indikátorem cílené základny. Tento indikátor sestává z rámečku cílové základny, označením cílené základny a vodící čáry, která spojuje dvě značky (přímo, nebo prostřednictvím odkazové čáry). Příklad indikátoru je uveden na obrázku 7.

Obrázek 7

Příklad aplikace 1: Přiřazeným prvkem k ustavení základny  ze tří čar cílených základen je válec a základnou je jeho osa.

Na obrázku je uveden i zápis základního prvku (A) s výčtem všech dílčích základen.

Obrázek 8

Příklad aplikace 2: Základna (A) se 3 dílčími základnami s plochou o průměru 4 mm (viz obr. 10)

Obrázek 9

Rozsah plochy cílené základny je považován za teoreticky přesný. Běžně se rozměr plochy cílené základny neuvádějí, ale v případě potřeby se její rozměry uvedou v horní části indikátoru cílené základny. Příklady jsou uvedeny na obrázku 10.

nebo

Obrázek 10

Dílčí základna je vymezena buď bodem, přímkou, kružnicí, plochou apod.

Bod cílené základny je vyznačen na výkrese křížkem (obr. 11 a), přímka tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami mezi dvěma křížky(obr. 11 b), kružnicí tenkou čerchovanou čarou (obr. 11 c), plochou vyšrafovanou, ohraničenou tenkou čerchovanou čarou s dvěma tečkami (obr. 11 d).

a                    b                                c                      d

Obrázek 11

Modifikátor dílčích základen může být také v provedení "pohyblivý". Je tvořen dvěma tangenciálními segmenty kružnice nebo rámečkem cílené základny a středním segmentem. Směr středního segmentu „pohyblivého“ modifikátoru (střední čáry kužele), je důležitý, neboť specifikuje pohyb požadovaným směrem, viz obrázek 12.

Tento "pohyblivý" modifikátor je tedy zamýšlen jako popis pohybu fyzického prvku nebo komponentu (fyzického dotyku) napodobujícího základnu nebo soustavu základen.

Obrázek 12

Příklad aplikace je uveden na obrázku 13.

Obrázek 13

### Identifikace základny v tolerančním rámečku geometrického tolerování

Základna (samostatná, společná) nebo soustava základen se zapisuje do tolerančního rámečku  geometrické tolerance podle příkladů v tabulce 2.

Indikátor základního prvku a zápis základny v tolerančním rámečku musí samozřejmě obsahovat stejná písmena. při výběru písmen se vynechávají ta, která mohou být zdrojem nejasností (např. I apod.).

Tabulka 2

| Příklad zápisu | Význam |
| --- | --- |
|  | Samostatná základna (A) použitá samostatně |
|  | Společná základna (R-S) použitá samostatně |
|  | Soustava základen tvořená dvěma samostatnými základnami v pořadí: primární základna (B) a sekundární základna (A) |
|  | Soustava základen tvořená třemi samostatnými základnami v pořadí: primární (G), sekundární (P) a terciální (S) |
|  | Soustava základen tvořená samostatnou základnou (A) a společnou základnou (U-V). |

### Doplňující modifikátory základen

Pokud nejsou požadovány všechny situační prvky samostatné nebo společné základny a/nebo umístění základny, uvede se modifikátor doplňkové indikace u písmena základny v příslušné části tolerančního rámečku (kromě případů, kdy je ze specifikace zřejmé, která situační prvky mají být použity). Doplňující indikace se uvádí v hranatých závorkách, viz přehled v tabulce 3 a příklady kombinací aplikace v tabulce 4.

Tabulka 3

| Doplňující indikace (modifikátor) | Popis |
| --- | --- |
| [PD] | Střední průměr |
| [MD] | Velký průměr |
| [LD] | Malý průměr |
| [PT] | Bod (jako typ situačního prvku) |
| [SL] | Přímka (jako typ situačního prvku) |
| [PL] | Rovina (jako typ situačního prvku) |
| [CF] | Kontaktní prvek |
| [DV] | Variabilní vzdálenost (pro společnou základnu) |
| [ACS] | Jakýkoliv průřez |
| [ALS] | Jakýkoliv podélný řez |
| TED | Teoreticky přesný rozměr |

Tabulka 4

| Příklad doplňující indikace (modifikátor) | Příklad aplikace v tolerančním rámečku | Význam |
| --- | --- | --- |
| [PL] |  | Indikace, kde je potřebná v seskupení situačních prvků jen rovina |
| [SL] |  | Indikace, kde je potřebná v seskupení situačních prvků jen přímka |
| [PT] |  | Indikace, kde je potřebný v seskupení u situačních prvků jen bod |
| [PL] [SL] |  | Indikace, kde jsou potřebné v seskupení u situačních prvků jen rovina a přímka |

Konkrétní příklady aplikace např. kontaktního prvku modifikátorem [CF] a rozdíl bez aplikace jsou uvedeny na obrázku 14. Na obrázku 14 a) je uvedena specifikace bez modifikátoru (specifikace na výkrese a výklad) a na obrázku 14 b) s modifikátorem kontaktních prvků (specifikace na výkrese a výklad) .

### Obrázek 14 a) (bez modifikátoru kontaktního prvku)

Obrázek 14 b) (s modifikátorem kontaktního prvku)

### Přiřazení prvků k ustavení základen

Přiřazení pro samostatné základny

Přiřazené prvky, které se použijí k ustavení základen, simulují kontakt s reálnými integrálními prvky obrobku a to způsobem, který zajišťuje, že přiřazený prvek je vně materiálu neideálního prvku. Pokud výsledek není jednoznačný, jako přiřazený prvek musí být použit  jen ten, který minimalizuje maximální vzdálenost mezi přiřazeným prvkem a reálným prvkem,viz příklad na obrázku 15. Na obrázku 15 a) je příklad indikace základního prvku na výkrese, na obr. 15 b) příklad případného potřebného vyrovnání (tj. minimalizace maximální vzdálenosti).

Obrázek 15 a)

a … minimalizovaná maximální vzdálenost mezi reálným a přiřazeným prvkem

Obrázek 15 b)

Obdobně je znázorněn příklad přiřazení prvku k ustavení základny v díře reálného obrobku na obrázku 16. Na obrázku 16 a) je opět uveden způsob indikace základního prvku na výkrese, na obrázku 16 b) příklad případného potřebného vyrovnání (tj. minimalizace maximální vzdálenosti) přiřazeného prvku (válce).

Obrázek 16 a)

Poznámka – osa přiřazeného válce (tj. základna) odpovídá minimalizovanému úhlovému rozměru polohy přiřazeného válce v reálné díře (plnými čarami jsou naznačeny možné maximální výchylky osy válce)

Obrázek 16 b)

Příklad na obrázku 17 uvádí přiřazení dvou rovnoběžných prvků k vnějším základním prvkům. Základnou je střední rovina přiřazených prvků. Obrázek 17 a) uvádí příklad indikace základních prvků na výkrese, obr. 17 b) příklad přiřazených prvků k základním prvkům.

Obrázek 17 a)

Obrázek 17 b)

Obecně lze proceduru určení přiřazeného prvku demonstrovat v následující tabulce 5.

Příklady některých standardních přiřazení jsou uvedeny v tabulce 6.

Tabulka 5

| Popis / obrázek | Operace |
| --- | --- |
| Reálný (skutečný) obrobek (označení 1) | Následující operace (ozn. 2): Vydělení vybraného prvku obrobku |
| Vydělený reálný integrální prvek (ozn. 3) na obrobku | Následující operace (ozn. 4): Získání (zjištění) prvku z reálného prvku obrobku měřícím zařízením apod. |
| Získaný prvek (ozn. 5) | Následující operace (ozn. 6): Filtrace získaného prvku. Poznámka: filtrací musí být zachovány nejvyšší body prvku |
| Filtrovaný prvek (ozn. 7) ze získaného prvku | Následující operace (ozn. 8): Přiřazení ideálního prvku k filtrovanému prvku podle příslušných pravidel |
| Přiřazený prvek (ozn. 9) |  |

Tabulka 6

| Typy jmenovitých prvků | Vnitřní nebo vnější | Standardní kritéria přiřazení pro samostatnou základnu | Situační prvek (základna) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cílová funkce | Omezení |  |
| Válec | Vnitřní obr. 16b | Maximální vepsání: maximalizovaný průměr přiřazeného vepsaného válce v základním prvku | Vnější kontakt materiálu | Osa přiřazeného válce (přímka) |
|  | Vnější | Minimální opsání: minimalizovaný průměr přiřazeného vepsaného válce v základním prvku |  |  |
| Dvě paralelní plochy | vnitřní | Maximální vepsání: maximalizovaná vzdálenost dvěma současně přiřazenými plochami ke dvěma základním prvkům. Plochy jsou omezeny paralelními a tangenciálními základními prvky | Vnější kontakt materiálu | Střední plocha dvou paralelních ploch (plocha) |
|  | Vnější obr. 17b | Minimální opsání: minimalizovaná vzdálenost mezi dvěma současně přiřazenými plochami ke dvěma základním prvkům. Plochy jsou omezeny paralelními a tangenciálními jejich příslušnými základními prvky |  |  |
| Rovina obr. 15 b | neurčeno | Minimalizovaná maximální vzdálenost mezi přiřazenou rovinou a základním prvkem | Vnější kontakt materiálu | Přiřazená rovina (rovina) |

Přiřazení pro společné základny

Standardní kritérium přiřazení je definováno omezeními a potřebnou funkcí.

Standardním omezením ustavení společných základen sestává:

- pro každý přiřazený prvek ve  stavu vnějšího kontaktu materiálu mezi každým přiřazeným prvkem  a  odpovídajícím filtrovaným prvkem.

- pro přiřazený seskupení prvků jsou respektována omezení orientace a omezení umístění omezení dané společné základny mezi jednotlivými přiřazenými prvky seskupení povrchů relativně ke společné základně  při zavedení do popisu příslušných modifikátorů.

Příklad

Přiřazení pro soustavu základen

Soustava základen je tvořena dvěma nebo třemi základnami. Tyto základny (primární, sekundární či terciární) mohou být samostatnými nebo společnými základnami. Přiřazení povrchů ke každému základnímu prvku je prováděno jedno po druhém, v pořadí stanoveném v systému. Přiřazení sekundárních a terciálních základen  respektuje  vytvořená omezení, které již byly provedeny.

Standardní kritéria přiřazení pro primární základnu je přiřazení pro samostatné základny nebo společné základny.

Standardním kritériem přiřazení pro sekundární základnu je přiřazení pro samostatnou základnu nebo společnou základnu, pokud sekundární základnou je samostatná základna nebo společná základna s přidáním doplňkových omezení orientace od primární základny (včetně úhlů 0 °, 90 °, 180 °, 270 °).

Standardním kritériem přiřazení pro terciální základnu je přiřazení pro samostatnou základnu nebo společnou základnu, pokud terciální základnou je samostatná základna nebo společná základna  s přidáním doplňkových omezení orientace od primární základny (včetně úhlů 0 °, 90 °, 180 °, 270 °).

Příklady přiřazení viz příloha 1.

# Příloha 1 Příklady indikace základních prvků

# Příklad 1: Indikace dvou základních prvků

- pro soustavu základen A, B

- pro soustavu základen B, A

- pro společnou základnu A-B

| Indikace základního prvku | Indikace základen v tolerančním rámečku | Význam na obrobku | Odpovídající základna nebo soustava základen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | soustava základen |  |  |
|  | soustava základen |  |  |
|  | společná základna |  |  |

Legenda

- první přiřazený prvek bez omezení

- druhý přiřazený prvek s  omezením rovnoběžností od prvního přiřazeného prvku

- současně přiřazené prvky s omezením rovnoběžností a umístěním

- maximálně vyrovnaná vzdálenost jednotlivými přiřazenými prvky a základními prvky

- současně přiřazené prvky s omezením od jedné rovnoběžnosti

- přímka odpovídající ose prvního přiřazeného válce

- rovina zahrnující dvě osy válců

- střední čára dvou os přiřazených válců

# Příklad 2: Indikace tří základních prvků

- pro soustavu základen (C,A,B)

| Indikace základních prvků | Indikace základen v tolerančním rámečku | Význam na obrobku | Odpovídající základna nebo soustava základen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | soustava základen |  |  |

Legenda

- první přiřazený prvek bez omezení

- druhý přiřazený prvek s omezením kolmostí od prvního přiřazeného prvku

- třetí přiřazený prvek s omezením kolmostí od druhého přiřazeného prvku (a omezením rovnoběžností od  každého dalšího)

- rovina odpovídající 1 stupni přiřazeného prvku

- průsečík roviny a osy druhého přiřazeného prvku

- přímka odpovídající průsečíku přiřazené roviny a roviny obsahující dvě osy

# Příklad 3: Indikace základního prvku

- pro samostatnou základnu typu válec

- pro samostatnou základnu typu plocha

| Indikace základen na výkrese | Indikace základny v tolerančním rámečku | Základna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 - základna |
|  | 1 – přiřazený prvek (válec) – bez omezení 2 – přímka odpovídající situačnímu prvku přiřazeného válce (jeho osa) Třída neměnnosti - válec |  |
|  |  | 3 - základna |
|  | 1 – přiřazený prvek (rovina) – bez omezení 3 – rovina odpovídající situačnímu prvku přiřazené roviny (samotná přiřazená rovina) Třída neměnnosti – rovina |  |

# Příklad 4: Indikace základních prvků

- pro společnou základnu typu válec – válec

| Indikace základen na výkrese | Indikace základny v tolerančním rámečku | Společná základna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 – společná základna – situační prvek seskupení prvků (povrchů): přímka (společná osa) |
|  | 2 – přiřazený prvek 3 – omezení směru (rovnoběžnost) a omezení umístění (souosost) |  |
|  | Alternativa s filtrací 1 reálná součást 2 a 3 základní prvky 4 a 5 filtrované prvky základního prvku 6 omezení pro seskupení přiřazených prvků 7 a 8 přiřazené prvky k základním prvkům s ohledem na omezení 6) a vnější kontakt materiálu | 9 - společná základna (v tomto případě osa seskupení povrchů – dvou koaxiálních přiřazených válců) |

# Příklad 5: Indikace základních prvků

- pro společnou základnu typu válec – rovina

- pro společnou základnu typu válec – válec

| Indikace základen na výkrese | Indikace základny v tolerančním rámečku | Společná základna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 - přímka odpovídající situačnímu prvku přiřazeného válce (jeho osy) 6 - průsečík přímky a roviny (viz obr.) |
|  | 3 – současně přiřazené prvky s omezením orientací a umístěním 4 - maximálně vyrovnaná vzdálenost mezi jednotlivými přiřazenými prvky a základními prvky |  |
| Indikace základen na výkrese | Indikace základny v tolerančním rámečku | Společná základna |
|  |  | 6 - rovina zahrnující dvě osy válců 7 - střední čára dvou os přiřazených válců |
|  | 3 - současně přiřazené prvky s omezením rovnoběžností a umístěním 4 - maximálně vyrovnaná vzdálenost mezi jednotlivými přiřazenými prvky a základními prvky |  |

# Příklad 6: Indikace dvou základních prvků

- pro soustavu základen typu válec – rovina (A, B)

- pro soustavy základen typu rovina – válec (B, A)

| Indikace základen na výkrese | Indikace základny v tolerančním rámečku | Soustava základen |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 - přímka odpovídající situačnímu prvku přiřazeného válce (jeho osy) 6 - průsečík přímky a roviny (viz obr.) |
|  | 1 – první přiřazený prvek (válec) – bez omezení 2 – druhý přiřazený prvek s omezením orientací od prvního přiřazeného prvku (kolmost) |  |
|  |  | 5- přímka odpovídající situačnímu prvku přiřazeného válce (jeho osy) 6 - průsečík přímky a roviny (viz obr.) |
|  | 2 – první přiřazený prvek (rovina) – bez omezení 1 - druhý přiřazený prvek s omezením orientací od prvního přiřazeného prvku (kolmost) |  |

# Příklad 7: Indikace dvou základních prvků

- pro společnou základnu typu válec – válec (A-B)

Poznámka k příkladu 7: Společná základna je charakterizována situačními prvky seskupením dvou paralelních válců, přiřazenými společně k povrchům použitým pro ustavení společné základny. Přiřazení je globální a s vlastním omezeními vzdáleností mezi dvěma osami a rovnoběžností. Situačními prvky je rovina (obsahující dvě osy) a střední čára těchto os dvou přiřazených válců.

# Příklad 8: Indikace pěti základních prvků

a) pro společnou základnu typu 5 x válec

Poznámka k příkladu 8: Společná základna je charakterizována situačními prvky pěti paralelních válců přiřazených společně k povrchům použitým pro ustavení společné základny. Přiřazení je současné a s vnitřními omezeními: rovnoběžností, vzdáleností a úhlem mezi pěti osami. Situačními prvky je střední přímka os pěti přiřazených válců a rovina obsahující jednu osu a to střední přímku.

# Příklad 9: Použití dílčích základen na výkrese ojnice

# Použité podklady

# Text boxes

8

7

6

6

5

5

2

1

B

A

2 - přiřazený prvek

3 - omezení orientace (rovnoběžnost) a omezení umístění (žádná úchylka)

1 - základní prvek: reálný  integrální prvek

Indikace základen a základních prvků na výkrese

4 - společná základna: situační prvek souboru povrchů: rovina a přímka

2  přiřazené prvky: omezení orientace (rovnoběžnost) a omezení umístění (vzdálenost)

1 základní prvek: reálný   integrální prvek

Indikace základen a základních prvků na výkrese

3 společná základna: situační prvek seskupených povrchů: rovina a přímka

c

b

a

A

a

b

c

e

d

g

f

rámeček

A

2

1

Identifikace na výkrese

představuje soustavu základen v daném pořadí (primární A, sekundární B).

Označení (1) představuje první přiřazený prvek bez omezení.

Označení (2) představuje druhý přiřazený prvek s omezením rovnoběžností od prvního přiřazeného prvku.

Situačním prvkem (5) je přímka, odpovídající ose prvního přiřazeného válce a situačním prvkem (6) je současně přiřazená plocha s omezením rovnoběžnosti.

A

A

zápis příslušné cílené základny

odkazová čára

Úřad pro technickou normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví

Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní

a

a

přiřazený prvek

přiřazený válec

základna (osa válce)

a

a

střední rovina přiřazených prvků (základna)

přiřazené prvky - rovnoběžné roviny

A

Indikace na výkrese

Výklad

A

Indikace na výkrese

Výklad

A

Indikace na výkrese

Výklad

0,1

A - B

vysvětlení

vysvětlení

Přiřazený prvek

Omezení směru a umístění

Indikace na výkrese